Мосензова Марина Ивановна

Учитель технологии

МБОУ СОШ № 80

г. Владивосток

Оборудование рабочего места с учетом техники безопасности

Всякая работа требует соответствующих условий. В первую очередь – это правильно выбранное оборудование и рабочее место. Помещение для обучающихся  должно быть сухим, светлым и хорошо проветриваемым.

Важнейшая часть рабочего места – рабочий стол. Он должен быть устойчивым, прочным, с толстой крышкой, обеспечивать надежное крепление заготовок во время работы. Во многих школах устанавливают специальный рабочий стол – столярный верстак. Для обеспечения надежного крепления заготовок используют готовые клиновые и эксцентриковые зажимы различной конструкции.

При оборудовании рабочего места обязательно обращают внимание на правильность его освещения. Лучше всего ставить верстак к окну так, чтобы свет падал спереди или слева. Кроме того, над столом должно быть установлено местное искусственное освещение в виде лампы.

Для основных технологических операций понадобятся различные инструменты и приспособления. 1. Измерительный и разметочный инструмент  - металлическая линейка, карандаш, угольник, рейсмус, циркуль, кернер.

2. Режущий инструмент – ножовки широкая и узкая, лобзик, рубанок одинарный и двойной, комплект плоских стамесок, рашпиль, комплект напильников.

3. Монтажный и вспомогательный инструмент молоток, отвертки (с прямым и крестообразным шлицом), киянка, шило, клещи, дрель, брусок.

Рабочий инструмент и материалы надо хранить в шкафу, в специальных ящиках. Полка для этих целей не годится, так как во время работы туда попадает пыль, которую трудно убрать. Часть инструментов может храниться в шкафу в висячем положении. Так их удобнее всего найти и взять в руки. Обязательно у школьников должна быть спецодежда, так же предусматриваются перчатки и защитные очки,   от древесной пыли и стружки. Перед началом работы с плотницкими инструментами следует проверить их состояние, далее подготовить рабочее место и материал. Обязательно прочитать перед началом урока  инструктаж по технике безопасности. После инструктажа начинаем урок.

Используемые источники:

- https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-tekhnika-bezopasnosti-na-urokakh-tekhnologii.html

- http://www.uchmag.ru/estore/e259842/

- http://ppt-online.org/62858